## Slide 1: 트루 빌트인 워킹 목업
MAIN
FRONT
UART : 38400bps
UART1
UART2
■ 통신 구성

## Slide 2: 터치 슬라이드(ver1)
MAIN
FRONT
TOUCH IC
버튼 입력 발생
ParserKey
REQ:[ STX | REQ_KEY | KEY(4) | SLIDER(4) | IN | UNUSED(8) | CRC(2) | ETX
ParserMain
REQ : [ KEY | SLIDER(4) ]
ParserFront
NO ACK
ParserFront
LED 표시
변경 발생
ParserMain
LED 상태
업데이트 완료
REQ:[ STX | REQ_LED | LED(6) | DIM(6) | DIM DUTY | DUTY | UNUSED(2) | MODE | CRC(2) | ETX
LED 화면 갱신
버튼 입력 처리

## Slide 3: 터치 슬라이드(ver1)
MAIN
FRONT
TOUCH IC
버튼 입력 발생
ParserKey
REQ:[ STX | REQ_KEY | KEY(4) | SLIDER(4) | IN | UNUSED(8) | CRC(2) | ETX
ParserMain
REQ : [ KEY | SLIDER(4) ]
ParserFront
NO ACK
ParserFront
LED 표시
변경 발생
ParserMain
LED 상태
업데이트 완료
REQ:[ STX | REQ_LED | LED(6) | DIM(6) | DIM DUTY | DUTY | UNUSED(2) | MODE | CRC(2) | ETX
LED 화면 갱신
버튼 입력 처리
9.5ms
26ms
버튼 입력 – LED 업데이트 소요 시간 : 35.5ms

## Slide 4: 터치 슬라이드(ver1) – 통신 지연 식나 검토
TOUCH -> FRONT
버튼 입력 상태 전달
FROTN -> MAIN
버튼 입력 전달
MAIN -> FRONT
LED 상태 업데이트
9.5ms
26ms
MAIN
FRONT
TOUCH
< 통신 파형 캡쳐 >
< 통신 검토용 PBA >

## Slide 5: 1차 소프트웨어 검토 내용 ( 2024.10.16 )
1) 절대 위치 값의 범위 는 : 0 ~255
슬라이드 동작을 하는 경우 증가/감소 되는 값의 최소치가 균일하지 않고,
그 값이 꽤 큰 것으로 나옴. (32 -> 96 -> 128 -> 160 -> …. )
2) 1번 버튼(슬라이드 바 아님) pop 동작 시 응답이 좀 늦게 들어 올 때가 간혹 있음.
3) 슬라이드바 위치 값이 pop 후 이전 값이 남아 있음.
-> 현 사양을 유지? 아니면 값을 갱신 하는 것으로 변경?

## Slide 6: 터치 슬라이드(ver2) – ACK 기능 추가(재시도 알고리즘)
MAIN
FRONT
TOUCH IC
버튼 입력 발생
ParserKey
REQ:[ STX | REQ_KEY | KEY(4) | SLIDER(4) | IN | UNUSED(8) | CRC(2) | ETX
ParserMain
REQ : [ KEY | SLIDER(4) ]
ParserFront
NO ACK
ParserFront
LED 표시 변경
ParserMain
REQ:[ STX | REQ_LED | LED(6) | DIM(6) | DIM DUTY | DUTY | UNUSED(2) | MODE | CRC(2) | ETX
REQ: [ STX | ACK_LED | CRC(2) | ETX ]
100ms이내에 ack이 없으면 retry 5 times
100ms이내에 ack이 없으면 retry 3 times
ACK: [ STX | ACK_KEY | CRC(2) | ETX ]
X